## Slide 1: Network Programmability & Automation (4η Άσκηση)
Διαχείριση Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα,
9ο Εξάμηνο, 2023-2024
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής
Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

## Slide 2: Περιορισμοί Παραδοσιακών Μεθόδων Διαχείρισης Δικτυακών Συσκευών
Διαφορετικές εντολές ανά vendor (Cisco, Juniper, …)
Συχνές αλλαγές στη δομή και το συντακτικό του CLI
Απουσία συγκεκριμένης δομής στην έξοδο των εντολών
Command Line Interface (CLI)
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Χρήση UDP: Αναξιόπιστη εκτέλεση εντολών
Υλοποίηση μηχανισμών ασφαλούς πρόσβασης (AAI): Δυσκολία στη διαχείριση κωδικών και αυξημένη πολυπλοκότητα
Απουσία μηχανισμού για transactions: Ανεξάρτητη εκτέλεση εντολών με κίνδυνο κάποιες να μην εκτελεστούν δημιουργώντας ασυνέπειες

## Slide 3: Ανάγκη για Καλύτερες Λύσεις
Προγραμματιζόμενες διεπαφές (API’s) για διάρθρωση (configuration) συσκευών (αντί για CLI)
Υποστήριξη κύκλου ζωής (life cycle) στη διαχείριση συσκευών
Διαχωρισμός Configuration State και Operational State
  configuration state π.χ. ανάθεση διευθύνσεων IP σε interface δρομολογητή
  operational state π.χ. κατάσταση (status) interface up/down
Δυνατότητα για configuration των υπηρεσιών (services), όχι μόνο των συσκευών (devices)

## Slide 4: Διαχείριση Διάρθρωσης (Configuration Management - CM)
Κύκλος ζωής (life cycle) δικτυακής συσκευής
Ανάγκη για αυτοματισμό (Automation)
http://wpage.unina.it/rcanonic/didattica/cdn/lucidi/Lezione_Network_Programmability_UNINA_v2.pdf

## Slide 5: Information Model (IM) vs Data Model (DM)
Information Model (IM)
Αφηρημένη (abstract) περιγραφή των οντοτήτων (δίκτυο, χρήστης, κόμβος, υπηρεσία…) χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες υλοποίησης
με τα χαρακτηριστικά τους (ιδιότητες - attributes)
τις σχετικές συναρτήσεις χειρισμού:
  Create, Read, Update, Delete – CRUD του Life Cycle της συσκευής
  Search, List των Operational States της συσκευής/υπηρεσίας
τις σχέσεις με άλλες οντότητες
ενσωμάτωση στο γενικό πλαίσιο Common Information Model (CIM) του DTMF
Data Model (DM)
Περιγραφή λεπτομερειών υλοποίησης σε συσκευές/πρωτόκολλα
Γνωστά DM από SDO (Standard Org. bodies)
  SMI/SNMP (IETF), YANG/NETCONF (IETF)
Ανάγκη για διαχείριση οντοτήτων
  Abstraction (Χρήση IM)
  ΙΜ υλοποιείται σε πολλαπλά DMs ανάλογα
  με το συγκεκριμένο περιβάλλον/συσκευή
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3444

## Slide 6: Data Modeling Languages
Αρχές τεχνολογίας λογισμικού εφαρμοσμένες στη διαχείριση δικτύου
Αυτοματοποίηση παραγωγής κώδικα και τεχνικές προγραμματισμού για την συλλογή δεδομένων & εκτέλεση εντολών
Μοντέλο περιγραφής data sources  Δυνατότητα αυτοματοποιημένης σύνταξης API
Παραπομπή από το ΥANG model σε γλώσσες προγραμματισμού (Python, Go, C++, Erlang …)
Encodings: XML, JSON, YAML, Protobuf

## Slide 7: YANG - Yet Another Next Generation (RFC 6020)
YANG: Γλώσσα data modeling για configuration και κατάσταση (state)
NETCONF: Μοντελοποίηση δεδομένων με YANG και serialization με XML.
module: ietf-interfaces
+--rw interfaces
¦ | +--rw interface* [name] | 
¦ | +--rw name | string
¦ | +--rw description? | string
¦ | +--rw type | identityref
¦ | +--rw enabled? | boolean
¦ | +--rw link-up-down-trap-enable? | enumeration {if-mib}?

## Slide 8: Διάφορα Μοντέλα YANG

## Slide 9: Πηγές των Mοντέλων
Ορισμός από SDO
IETF, ITU, OpenConfig…
Συμβατά με πρότυπα
ietf-diffserv-policy.yang ietf-diffserv-classifer.yang ietf-diffserv-target.yang
Πρότυπα
Standard
Vendor definition
Cisco, Juniper, HP…
Συμβατά με το υλικό των κατασκευαστών π.χ. Cisco
cisco-memory-stats.yang
cisco-flow-monitor
cisco-qos-action-qlimit-cfg
Κατασκευαστές
https://github.com/YangModels/yang

## Slide 10: Εναλλαγή μεταξύ Configuration και Status
Αυτοματισμός
Event-driven άντληση καταστάσεων (Operational States) του δικτύου και εφαρμογή πολιτικής και ενεργειών (Event, Condition, Action - ECA)
Orchestrator
Κεντρικός έλεγχος της αυτοματοποιημένης διαδικασίας

## Slide 11
Ασφαλής σύνδεση του NETCONF Manager στους Agents με SSH
Παραμετροποίηση συσκευών και ανταλλαγή δεδομένων με μηνύματα Remote Procedure Call (RPC) over TCP
Κωδικοποίηση των μηνυμάτων RPC σε XML documents
XML Templates για επαναλαμβανόμενη παραγωγή δομών διάρθρωσης από μοντέλα YANG
NETCONF: Βασική Λειτουργία
Standard NETCONF Agent TCP port : 830

## Slide 12
Configuration Datastores
4 NETCONF configuration datastores:
Running: Το configuration datastore που περιέχει το αρχείο διάρθρωσης που έχει εφαρμοστεί στη συσκευή και βάσει του οποίου λειτουργεί η δικτυακή συσκευή.
Startup: Το configuration datastore που περέχει το αρχείο διάρθρωσης που φορτώνεται κατά την εκκίνηση της δικτυακής συσκευής
Candidate: Το configuration datastore που παραμετροποιείται χωρίς να επηρεάζει το running με σκοπό να το αντικαταστήσει
URL: Το configuration datastore που υπάρχει σε εξωτερική τοποθεσία προσβάσιμη μέσω διεύθυνσης URL.
NETCONF: Datastores

## Slide 13: NETCONF: Μηνύματα
Κάποιες κοινές λειτουργίες του NETCONF είναι οι παρακάτω:
<get> Αναζήτηση πληροφοριών λειτουργίας και κατάστασης συσκευών
<get-config> Αναζήτηση datastore με πληροφορίες διάρθρωσης συσκευής (XML)
<edit-config> Επεξεργασία δεδομένων σε datastore διάρθρωσης συσκευής
<copy-config> Αντιγραφή datastore σε άλλο
<delete-config> Διαγραφή datastore
<lock> Κλείδωμα datastore συσκευής στο δίκτυο
<unlock> Ξεκλείδωμα datastore συσκευής
<close-session> Αίτηση για λήξη συνόδου NETCONF
<kill-session> Επιβολή διακοπής συνόδου NETCONF
<commit> Δέσμευση πόρων & υπηρεσιών
<cancel-commit> Αποδέσμευση πόρων & υπηρεσιών
<get-schema> Αναζήτηση μετρήσεων
https://ripe68.ripe.net/presentations/181-NETCONF-YANG-tutorial-43.pdf

## Slide 14: Δομή YANG για module ietf-interfaces
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8343
module: ietf-interfaces
+--rw interfaces
string
| +--
|
|
|
|
|
identityref boolean
enumeration {if-mib}?
+--ro interfaces-state
[name]
+--ro interface*
+--ro name
+--ro type
string
identityref enumeration {if-mib}? enumeration
yang:date-and-time
int32 {if-mib}? yang:phys-address interface-state-ref interface-state-ref yang:gauge64
+--ro admin-status
+--ro oper-status
+--ro last-change?
+--ro if-index
+--ro phys-address?
+--ro higher-layer-if*
+--ro lower-layer-if*
+--ro speed?
+--ro statistics
yang:date-and-time
yang:counter64
+--ro discontinuity-time
+--ro in-octets?
[OUTPUT REMOVED]
Module Name
Leaf
Data Type
container
container
rw interface* [name] | Key
+--rw name string | 
+--rw description?
+--rw type
+--rw enabled? Optional
+--rw link-up-down-trap-enable?

## Slide 15
XML Templates για YANG ietf-interfaces (1)
1
2
3
4
Template Rendering για συγκεκριμένη διάρθρωση
XML Templates για επαναλαμβανόμενη παραγωγή δομών διάρθρωσης από μοντέλα YANG

## Slide 16
1
2
3
4
XML Templates για YANG ietf-interfaces (2)
XML Templates για επαναλαμβανόμενη παραγωγή δομών διάρθρωσης από μοντέλα YANG

## Slide 17
RESTCONF
HTTP-based protocol
Data Serialization μέσω JSON & XML
Πιθανές ασυνέπειες στη διάρθρωση από ταυτόχρονα writes (το NETCONF υποστηρίζει “κλείδωμα” κατά τη διαμόρφωση διάρθρωσης)
https://www.cbtnuggets.com/blog/certifications/cisco/ccnp-enterprise-what-are-yang-netconf-restconf
It's important to understand that RESTCONF is NOT a NETCONF replacement. Rather it gives us a RESTful HTTP interface that we can use to query and configure devices with NETCONF configuration datastores.

## Slide 18
RESTCONF
http://yang.ciscolive.com/pod0/labs/lab2/lab2-m3

## Slide 19
RESTCONF
HTTPS Request
https://192.168.2.108:443/restconf/data/ietf-interfaces:interfaces/interface=Loopback1
HTTPS Response
JSON DATA:
{
"ietf-interfaces:interface": {
"name": "Loopback1",
"description": "Test Building",
"type": "iana-if-type:softwareLoopback",
"enabled": true,
"ietf-ip:ipv4": {
"address": [
{
"ip": "1.1.1.1",
"netmask": "255.255.0.0"
}
]
},
"ietf-ip:ipv6": {
}
}
}

## Slide 20
Routers (Cisco 891F)
WAN Interfaces
SFP (Fiber)
LAN Interfaces
Console Port

## Slide 21
Routers (Juniper MX80)

## Slide 22
Εργαστηριακή Άσκηση

## Slide 23
Cisco IOS – Λειτουργίες Χρήστη
Διαφορετικά modes λειτουργίας:
User Exec: Πρόσβαση σε περιορισμένες εντολές
Prompt: cisco>
Privileged Exec: Πρόσβαση σε εντολές για την παρακολούθηση της δικτυακής συσκευής, παρέχει σε πρόσβαση σε άλλα modes απαραίτητα για την παραμετροποίηση της δικτυακής συσκευής
Prompt: cisco#
Global Configuration: Παραμετροποίηση της δικτυακής συσκευής
Prompt: cisco(config)
User Exec
Privileged Exec
Global Configuration
enable
configure terminal

## Slide 24
Python: Βασικά Σημεία (1)
Ορισμός Μεταβλητής
Python Strings
Python Lists

## Slide 25
Python: Βασικά Σημεία (2)
Python Dictionaries
If Statements
Loops
(range(3)  0, 1, 2)